FBG光纤光栅

特征：光纤布拉格光栅（FBG）是一种分布式的布拉格反射镜，在短段的光纤中，反射特定波长的光，传输所有其他的。这是通过创建一个周期性变化中的纤芯的折射率，从而产生一个波长特定的介电反射镜。光纤布拉格光栅可以用作一个内嵌的光学滤波器，以阻止某些波长，或作为一个特定波长的反射镜。灵敏度高、动态范围大、不受电磁干扰、稳定性好、体积小、使用灵活、易于同光纤集成、可靠性高、成本低、可埋入智能结构等

应用：土木工程、水坝、飞行器、电力、矿山、油田、舰艇及海上平台等

产品规格：

| 参数 | 单位 | 参数值 |
| --- | --- | --- |
| 中心波长 | nm | 1510～1590 |
| 波长偏差 | nm | +/-0.3 |
| 反射率 | % | 1~90 |
| 边摸抑制比 | dB | ≥8（未切趾）≥15（切趾） |
| 3dB带宽 | nm | 0.1~1 |
| 涂覆 | -- | Acrylate |
| 栅区长度 | mm | 1~20 |
| 抗拉力 | kpsi | ≥100 |
| 光纤类型 | -- | SMF-28e Or Polyimide Fiber |
| 尾纤长度 | m | 1.5/1.5可定制 |
| 具体参数可以定制 |
| 光谱图 |